Мобильные зерносушилки MECMAR от ООО «Ижспецконтракт»

Зеносушилки предназначены для сушки зерна перед закладкой его на хранение.

Описание принципа работы:

Цикличный принцип действия. Цикл включает в себя:

Рисунок 1  - мобильная зерносушилка MECMAR.

1 – регулируемые опоры; 2 – центробежный вентилятор; 3 – электронные терморегуляторы; 4 – пульт управления; 5 – горелка; 6 – камера сгорания; 7 – центральный шнек; 8 – разгрузочное устройство; 9 – перфорированные стенки корпуса; 10 – очиститель мелких загрязнений; 11 – лебедка загрузочной воронки; 12 – лебедка центрального шнека; 13 – лебедка телескопического цилиндра; 14 – загрузочное устройство; 15 – рама цилиндрической части; 16 – смотровой люк; 17  - привод центрального шнека; 18 – центральный шнек; 19 -  червячный редуктор привода смесителя; 20 – трехлопастной смеситель; 21 - централизованная смазка; 22 – лоток отбора проб; 23 – привод загрузочного устройства; 24 -  генератор; 25 – топливный резервуар; 26 - привод вентилятора.

отличие от ближайших конкурентов:

- система аспирации, для удаления легких примесей, во время сушки (опционально)

- крыша, для защиты от дождя  (опционально) .

- шнек с переменным шагом, для обеспечения одинаковой нагрузки на зерно и отсутствия травмирования  (входит в стандартную комплектацию, актуально для семенного материала)

- комплект защиты камеры нагрева от возгорания (входит в стандартную комплектацию)

- комплект лепестковой защиты от скапливания маслянистых масс, в нижней части конуса (входит в стандартную комплектацию, актуально для сушки подсолнечника).

Мобильные зерносушилки

| Данные Модель | Мекмар 7/68 F | Мекмар 9/87 F | Мекмар 13/119 Т | Мекмар 15/138 T | Мекмар 20/153 T | Мекмар 25/210 Т2 | Мекмар 34/255 Т | Мекмар 40/323 F | Мекмар 45/362 F | Мекмар 55/397 F | Мекмар 75/570 F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 9 | 12 | 17 | 20 | 27 | 34 | 42,5 | 52 | 65 | 74 | 102 |
| Ёмкость камеры сушки ( т ) | 7 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 34 | 40 | 45 | 55 | 75 |
| Диаметр рабочего цилиндра, м | 2,28 | 2,44 | 2,44 | 2,65 | 3,0 | 3,15 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,5 |
| Высота в транспортном положении, м | 3,95 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 8,45 | 9,5 | 11,5 |
| Высота цилиндра в рабочем положении, м | 3,95 | 4,0 | 5,6 | 5,6 | 6,0 | 6,9 | 6,4 | 7,8 | 8,45 | 9,5 | 11,5 |
| Топливо | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ |
| Требуемая мощность электродвигателя (кВт) | 25 | 30 | 30 | 36 | 37 | 55 | 75 | 75 | 75 | 45+55 | 45+75 |
| Произв-ть - с 20% до 15%, м3/сутки | 91 | 125 | 167 | 193 | 218 | 284 | 357 | 441 | 488 | 529 | 740 |
| Время загрузки / разгрузки, ч | 0,15/0,15 | 0,15/0,15 | 0,22/0,22 | 0,26/0,26 | 0,34/0,34 | 0,43/0,43 | 0,35/0,35 | 0,47/0,47 | 0,54/0,54 | 0,61/0,61 | 0,65/0,65 |
| Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Время охлаждения, ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Расход топлива л/т/% | Дт1,0 | Дт1,0 | Дт1,0 | Дт1,0 | Дт1,0 | Дт1,0 | Дт1,0 | Дт1,0 | Дт1,0 | Дт1,0 | Дт1,0 |
| Емкость топливного бака, л | 260 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Требуемая мощность от ВОМ трактора, л.с. | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 70-75 | 75-85 | 85-105 | 110-130 | 110-130 | --- | --- |
| Цена с НДС, со склада, г. Смоленск, евро по курсу ЦБРФ в комплектации: Диз.горелка, ВОМ, сетка Ø 2,5мм | 37 000 | 43 000 | 49 000 | 50 000 | 57 000 | 73 000 | 90 000 | 100 000 | 112 000 | 130 000 Эл. привод | 180 000 Эл. привод |
| Опции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удорожание если сетка с Ø 1,5 мм | 940 | 1 118 | 1 276 | 1 327 | 1 502 | 1 904 | 2 313 | 2 542 | 2 931 | 3 347 | 4 486 |
| Удорожание если сетка с Ø 1мм | 1 560 | 1 857 | 2 120 | 2 205 | 2 498 | 3 167 | 3 850 | 4 231 | 4 879 | 5 572 | 7 471 |
| Привод от электросети | 4 830 | 5 792 | 5 792 | 5 959 | 6 347 | 8 529 | 10 324 | 10 324 | 11 444 | Вкл в цену | Вкл в цену |
| Удешевление при установке только электропривода (демонтаж привода ВОМ) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | -------- | ------- |
| Удорожание при установке газовой горелки вместо дизельной (с демонтажем бака для ДТ) | 1 354 | 3 860 | 3 860 | 3 860 | 4 245 | 3 573 | 3 573 | 3 573 | 4 969 | 4 969 | 5 252 |
| Крыша для защиты от дождя | 803 | 1 107 | 1 107 | 1 107 | 1 352 | 1 352 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 2 238 |
| Система аспирации (от легких примесей) | 2 898 | 3 691 | 3 691 | 3 910 | 3 793 | 3 793 | 4 771 | 4 771 | 4 771 | 4 771 | 5 249 |
| Увеличитель загрузочного лотка 2,5-3,5 м3 | 816 | 816 | 1 012 | 1 012 | 1 131 | 1 131 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 |
| Теплообменник 400 к/Кал | ---------- | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 15 469 | ---------- | ---------- | ---------- | --------- | -------- | ------ |
| Теплообменник 800 к/Кал | ---------- | 19 038 | 19 038 | 19 038 | 19 038 | 14 847 | 15 511 | 15 511 | 15 511 | ------- | -------- |
| Теплообменник 1200 к/Кал | ---------- | 25 574 | 25 574 | 25 574 | 25 574 | 21 381 | 21 381 | 21 381 | 21 381 | -------- | ------- |
| Теплообменник 1800 к/Кал | ---------- | ----------- | ----------- | --------- | --------- | ------------ | ---------- | ---------- | 55 368 | 55 368 | 55 368 |
| Горелка на газу (отдельно) | 3 783 | 7 146 | 7 146 | 7 146 | 7 873 | 7 873 | 8 403 | 8 403 | 8 403 | 9 988 | 13 996 |
| Горелка на нефти/ мазуте (отдельно) | Нет | 5 491 | 5 491 | 5 491 | 6 208 | 6 208 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 11 611 | 12 550 |

! Выполнение заявок в кратчайшие сроки;

! Индивидуальный подход к каждому клиенту;

! Доставка товара производится транспортными компаниями в любую точку планеты;

Приобретая мобильные зерносушилки, Вы делаете правильный выбор, экономия энергии и высокая скорость сушки будут приятно радовать Вас в процессе эксплуатации. Все наши клиенты остаются довольны приобретёнными зерносушилками. Для выставления счёта и составления договора поставки отправьте Ваши реквизиты с указанием модели зерносушилки по факсу или электронной почте.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству. Будем рады видеть Вас среди наших клиентов.

ООО "Ижспецконтракт" г. Ижевск

E-mail: izhdiler@yandex.ru

Сайт: http://ижспецконтракт.рф