ООО "Ижспецконтракт" г. Ижевск

Андрей   +7 912 853 54 21

Алексей  +7 912 853 52 04

Факс:    +7 (3412) 506-486

E-mail: izhdiler@yandex.ru

Сайт: http://ижспецконтракт.рф

Доильный комплекс «Елочка»

# Техническая характеристика

Комплекс состоит из групповых станков, расположенных параллельно, и одной рабочей траншеи для дояров.

# Станки

Станки расположены параллельно по обе стороны траншеи. В каждом станке размещается 10  коров под углом 30° к рабочей траншее. Станки изготовлены из труб и оцинкованы горячим способом. Рабочие траншеи окантованы барьером из нержавеющей стали. Для впуска и выпуска коров имеются ворота с механическим приводом и дистанционным управлением с рабочего места

дояра. Молокопровод из нержавеющих тонкостенных полированных труб. Вакуумпровод из пластмассовых труб диаметром 110 мм. обеспечивает идеально стабильный вакуум в системе.

# Подвесная часть модуля управления доением.

Состоит из:

- Подвесной части- доильные стаканы из нержавеющей стали и прозрачного поликарбоната.

- Система снятия доильного аппарата  выполняет машинное додаивание в конце доения и автоматически снимает доильный аппарат, когда доение полностью окончено.

- Счетчика количества надоенного молока от каждой коровы с измерением скорости потока молока в процессе доения.

- Счетчика, показывающего общий надой на комплексе каждый момент доения.

- Электромагнитного пульсатора.

# Модуль управления доением:

- Обеспечивает связь каждого доильного места с компьютером и передачу необходимых сведений компьютеру в процессе доения.

- Высвечивает на табло количество надоенного молока в процессе доения коровы.

- Возможность ручного набора номера коровы для передачи в  компьютер, если не сработала система опознания.

- В зависимости от скорости потока молока управляет режимом работы пульсатора индивидуально для каждой коровы.

Все режимы не являются жестко установленными по характеристике, а настраиваются индивидуально для каждой коровы на основе обратной связи.

- Управляет манипулятором для выполнения машинного додаивания путем периодического додаивания доильных стаканов.

- Управляет манипулятором для автоматического снятия доильных стаканов по окончании доения.

# Вакуумные установки

В комплекте три вакуумные установки на основе водокольцевого вакуумного насоса.

Молокоприемник

В комплекте один молокоприемник из прозрачного поликарбоната с цилиндрическим фильтром молока. Молокоприемник имеет две автоматически включающихся насоса только при наличии молока в колбе. Во время доения работает один насос, во время промывки- 2.

# Система промывки

Промывка всех молокопроводных путей автоматическая. Имеются три программы промывки:

- промывка перед доением.

- промывка после доения.

- дезинфекция.

Система промывки укомплектована электрическим водонагревателем. Все программы промывки гибкие и настраиваются оптимально при монтаже и наладке доильной установки. Состоит из водонагревателя с автоматическим поддержанием температуры воды и распылителей у каждого доильного места.

# Система управления технологическим процессом фермы.

Состоит из:

- Компьютера с программой;

- Считывающая антенна, расположенная у каждого места;

- Персональных датчиков (ошейник), одеваемых на шею коровы;

- Перед началом доения коровы дояр, автоматически происходит определение номера. На табло блока доения высвечивается номер коровы. Если номер определился неверно его можно поправить в ручном режиме. После этого начинает отображаться текущий надой коровы. По завершении доения, вся информация о процессе и времени доения поступает в компьютер, где обрабатывается в соответствии с программой и хранится весь срок эксплуатации коровы.

# Комплектация установки

| Наименование узлов | количество |
| --- | --- |
| Каркас | 1 |
| Вакуумная установка СН- 60А | От 2 до 5 |
| Молокоприемник | 1 или 2 |
| Автомат промывки | 1 |
| Водонагреватель Эва 450 15 кВт | 1 |
| Водонагреватель Термекс 150 л. 2 кВт | 1 |
| Главный ел. Щит | 1 |
| Блоки доильные с системой идентификации | 24 |
| Сумматор | 1 |
| Вакуумная линия | 1 |
| Молочная линия | 1 |
| Линия промывки | 1 |
| Линия подмыва | 1 |
| Комплект крепежа и запасных частей | 1 |
| Компьютер с программой (стол, стул, принтер, ИБП) | 1 |
| Интерфейсный блок | 1 |
| Обвязка | 1 |
| Привод ворот | 1 |
| Аппарат высокого давления (KARHER) | 1 |
| Метка индивидуальная (ошейник) | 400 |
| размеры зала «ЕЛОЧКА» 2х8 | яма: длина 11 700 мм., ширина 2 100 мм., глубина 800 мм. длина зала 11 700 мм., ширина зала 5 000 мм. |
| размеры зала «ЕЛОЧКА» 2х10 | яма: длина 14 100 мм., ширина 2 100 мм., глубина 800 мм. длина зала 14 100 мм., ширина зала 5 000 мм. |
| размеры зала «ЕЛОЧКА» 2х12 | яма: длина 16 500 мм., ширина 2 100 мм., глубина 800 мм. длина зала 16 500 мм., ширина зала 5 000 мм. |
| размеры зала «ЕЛОЧКА» 2х14 | яма: длина 18 900 мм., ширина 2 100 мм., глубина 800 мм. длина зала 18 900 мм., ширина зала 5 000 мм. |
| размеры зала «ЕЛОЧКА» 2х16 | яма: длина 21 300 мм., ширина 2 100 мм., глубина 800 мм. длина зала 21 300 мм., ширина зала 5 000 мм. |

| Наименование | Доильный аппарат с регулятором вакуума | Модули управлением доением | Модули управлением доением с определением мастита | Модули управлением доением с системой идентификации | Модули управлением доением с определением мастита и системой идентификации | Модули управлением доением с определением мастита, системой идентификации и охоты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х4 (на 150 голов) | 1 215 000 | 1 610 000 | 1 670 000 | 2 850 000 | 2 900 000 | 3 150 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х6 (на 200 голов) | 1 450 000 | 2 120 000 | 2 170 000 | 3 380 000 | 3 450 000 | 3 800 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х8 (на 320 голов) | 1 700 000 | 2 570 000 | 2 640 000 | 3 890 000 | 3 940 000 | 4 350 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х10 (на 400 голов) | 1 756 000 | 2 740 000 | 2 800 000 | 4 280 000 | 4 350 000 | 4 750 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х12 (на 480 голов) | 1 995 000 | 2 995 000 | 3 090 000 | 4 685 000 | 4 755 000 | 5 310 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х14 (на 500 голов) | 2 185 000 | 3 390 000 | 3 490 000 | 5 150 000 | 5 230 000 | 6 035 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х16 (на 600 голов) | 2 350 000 | 3 830 000 | 3 930 000 | 5 620 000 | 5 730 000 | 6 540 000 |
| Доильный зал «Елочка» 2х 14 с быстрым выходом (на 600 голов) |  |  |  | 5 740 000 |  |  |
| Доильный зал «Елочка» 2х 16 с быстрым выходом (на 700 голов) |  |  |  | 6 080 000 |  |  |
| Доильный зал «Елочка» 2х 20 с быстрым выходом (на 1100 голов) |  |  |  | 7 120 000 |  |  |
| Доильный зал «Параллель» 2х 14 (на 600 голов) система управления стадом Maystar |  |  |  |  |  | 6 830 000 |
| Доильный зал «Параллель» 2х 16 (на 800 голов) система управления стадом Maystar |  |  |  |  |  | 7 310 000 |
| Доильный зал «Параллель» 2х 20 (на 1100 голов) система управления стадом Maystar |  |  |  |  |  | 10 420 000 |
| Доильный зал «Параллель» 2х 24 (на 1200 голов) система управления стадом Maystar |  |  |  |  |  | 13 500 000 |
| ******Возможность удешевления - автомат промывки – 80 000 руб - моюшая станция Кархер – 80 000 руб - пневматический привод ворот – 65 000 руб - для комплектации с системой идентификации без сортировочных работ – 210 000 руб |

Доильные залы с системой управления стадом Afikim.

| Наименование | Стоимость с контроллерами Afiflo, Счетчиками молока Afilite определением мастита, системой идентификации и выявлением охоты |
| --- | --- |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х4 (на 150 голов) | 4 900 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х6 (на 200 голов) | 5 500 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х8 (на 320 голов) | 6 200 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х10 (на 400 голов) | 6 850 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х12 (на 480 голов) | 7 600 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х14 (на 500 голов) | 8 250 000 |
| Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х16 (на 600 голов) | 8 900 000 |
| Доильный зал «Параллель» 2х 14 (на 600 голов) | 11 970 000 |
| Доильный зал «Параллель» 2х 16 (на 800 голов) | 13 580 000 |
| Доильный зал «Параллель» 2х 20 (на 1100 голов) | 19 400 000 |
| Стоимость указана у учетом монтажных работ. Без работ по обустройству доильной ямы. |
| **ОПЦИИ: Счетчик молока Afilab c определением жира протеина и лактозы в молоке от каждой коровы по индексу электропроводности. Определяет наличие крови в молоке(его процентное содержание).Выявляет уровень содержания соматических клеток (4 уровня (Удорожание на каждое доильное место). | 126 000 на каждое доильное место |
| ******Возможность удешевления : Система сортировочных ворот на выходе (прямо и в сторону) из доильного зала с системой взвешивания | – 950 000 руб. |

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству. Будем рады видеть Вас среди наших клиентов. Звоните, пишите, договоримся!!!

Стоимость может варьироваться в зависимости от требований заказчика

ООО "Ижспецконтракт" г. Ижевск

Андрей Анатольевич   +7 912 853 54 21

Алексей Юрьевич       +7 912 853 52 04

Факс:                        +7 (3412) 506-486

E-mail: izhdiler@yandex.ru

Сайт: http://ижспецконтракт.рф